- Kas yra šiluminis variklis?

- Kuo skiriasi garo turbinos ir vidaus degimo varikliai pagal energijos virsmus?

- Kokių rūšių yra vidaus degimo varikliai?

- Kurie, dvitakčiai ar keturtakčiai vidaus degimo varikliai yra ekonomiškesni ir ekologiškesni?

- Kurie, dvitakčiai ar keturtakčiai vidaus degimo varikliai yra galingesni?

- Kokie yra keturtakčio variklio taktai?

- Kodėl vidaus degimo varikliuose dažniausiai įrengiami 4, 8, 12 cilindrų varikliai?

- Kuo dyzeliniai varikliai skiriasi nuo benzininių?

- Kurių raktų metu vidaus degimo variklio vožtuvai yra uždaryti?

- Cilindre esančios dujos besiplėsdamos atliko darbą. Kaip pakito jų vidinė energija, jeigu šiluma į aplinką nepateko?

- Ar įmanoma, kad visa kuro išskirta šiluma būtų naudinga?

- Dujinės viryklės naudingumo koeficientas tėra apie 20 %. Kur dingsta likusi išsiskyrusi energija?

- Žinoma, kad skystas benzinas yra nedegus skystis. Tai kas dega benzininiuose vidaus degimo varikliuose?

- Kas uždega kurą benzininiuose varikliuose?

- Kaip keičiasi garo turbinas sukančių garų temperatūra garams įeinant į turbiną ir iš jos išeinant atlikus darbą?

- Parašykite kaip žymimi ir kokiais vienetais matuojami pateikti fizikiniai dydžiai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Žymėjimas | Matavimo vienetas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Šilumos kiekis |  |  |
|  | Savotoji šiluma |  |  |
|  | Savitoji kuro degimo šiluma |  |  |
|  | Lydymosi temperatūra |  |  |
|  | Savitoji garavimo šiluma |  |  |
|  | Savitoji lydymosi šiluma |  |  |
|  | Virimo temperatūra |  |  |
|  | Savitoji kietėjimo šiluma |  |  |
|  | Darbas |  |  |
|  | Masė |  |  |
|  | Tūris |  |  |
|  | Tankis |  |  |
|  | Galia |  |  |
|  | Laikas |  |  |

Uždavinių sprendimo pavyzdžiai:

- Kiek šilumos į aplinką išskiria 2 t žibalo?

| Duota | Rasti | Sprendimas |
| --- | --- | --- |
| m = 2000 kg q = 46000000 J/kg | Q = ? | Q = qm Q = 2000 ∙ 46000000=92000000000J |

- 15 kW galios variklis kas valandą sunaudoja 15 kg naftos. a) Koks atliktas naudingas darbas? b) Kiek šilumos išskyrė degdama nafta? c) koks variklio naudingumo koeficientas?

| Duota | Rasti | Sprendimas |
| --- | --- | --- |
| N = 15000 W t = 3600 s m = 15 kg q = 44000000 J/kg | a) An b) Qk c)η | a) An = N∙ t An = 15000 ∙ 3600 = 54000000 J b) Qk = qm Qk = 44000000 ∙ 15 = 660000000 J c) |

- 5 kg ledo, kurio temperatūra -15 oC reikia paversti verdančiu vandeniu. a) Kiek šilumos reikės ledui ištirpinti ir gautam vandeniui užvirinti? b) Kiek iš viso turės išskirti šilumos viryklė, kurios naudingumas 20 %? c) Kiek dujų reikės sudeginti?

| Duota | Rasti | Sprendimas |
| --- | --- | --- |
| m = 5 kg t1 = -15 oC t2 = 0 oC t3 = 100 oC cl = 2100 J/(kgoC) cv = 4200 J/(kgoC) λ = 330000 J/kg η = 0,2 q = 44000000 J/kg | a) Qn b) Qk c) md | t2 yra ledo lydymosi temperatūra (iš lentelės) t3 yra vandens virimo temperatūra (iš lentelės) cl yra ledo savitoji šiluma (iš lentelės) cv vandens savitoji šiluma (iš lentelės) λ yra savitoji ledo lydymosi šiluma (iš lentelės) q yra savitoji dujų degimo šiluma (iš lentelės) a) Kad iš -15 oC ledo gautume verdantį vandenį, turi įvykti trys procesai: ledą reikia pašildyti iki lydymosi temperatūros, paskui išlydyti ir gautą vandenį pašildyti iki virimo temperatūros. Visa tai yra naudinga šiluma. Qn = clm(t2-t1) + λm + cvm(t3-t2) Qn = 2100∙5∙(0-(-15)) + 33000∙5 + 4200∙5∙(100–0) =1828500 J b) Kiek šilumos turi išskirti viryklė (kuras) rasime iš naudingumo formulės c) |