Pavyzdys kaip nustatyti padalos vertę, absoliutinę paklaidą ir rodmenį, kurį rodo skalė.

Pavyzdžiui duota skalė:

# Text boxes

0

- Pirmiausia reikia nustatyti padalos vertę. Padalos vertė yra matuojamo dydžio didumas, kai tarp nulinės padalos ir pirmo brūkšnelio. Ją nustatome taip: imame dviejų gretimų skalės skaičiukų skirtumą (atimtį) ir padaliname iš skalės tarpelių skaičiaus tarp tų skaičiukų.

Padalos vertė

0,5

0

0,5

Tarp 0,5 ir 0 yra 4 tarpeliai.

Paklaida yra lygi pusei padalos vertės. Kadangi padalos vertę jau nustatėme, tai belieka padalinti iš dviejų.

0

Tarp nulinės padalos ir padalos, kurią rodo rodyklė yra 6 tarpeliai.

Belieka nustatyti, kiek rodo skalė (skalės rodmenį, kurį rodo pavaizduota juoda rodyklė). Tam mes padalos vertę dauginam iš tarpelių skaičiaus tarp nulinės padalos ir padalos, kurią rodo skalė:

0,5